## Slide 1: Представление и обработка Вещественных чисел
Информатика
10 класс
Углубленный уровень
Компьютер

## Slide 2: Математический сопроцессор
сопроцессор для расширения командного множества центрального процессора и обеспечивающий его функциональностью модуля операций с плавающей запятой.
Центральный процессор
Целые числа
Математический сопроцессор
Вещественные числа
Математический сопроцессор интегрирован в CPU

## Slide 3: Формат с плавающей запятой
R = m*np
R – вещественное число;
m – мантисса;
n – основание СС;
p – порядок.
112,5
Нормализованная мантисса:
0,1  m  1
Notes: Расписать в экспоненциальной форме

## Slide 4: Формат с плавающей запятой
1-й байт |  | 2-й байт | 3-й байт | 4-й байт
 | Машинный порядок | Мантисса |  | 
целое число (0 и запятая не хранятся)
смещен относительно математического и имеет только положительные значения:
Диапазон: 0;127 (-64;63)
Mp = p + 64
Mp2 = p2 + 100 00002
Notes: На самом деле все не так смотреть
Число одинарной точности
Мантисса 1-10 (23 бита)
Порядок 8 бит

## Slide 5: Представление в памяти вещественного числа
Перевести модуль числа в двоичную СС;
Нормализовать двоичное число;
Найти машинный порядок;
Учитывая знак, записать 4-хбайтовое представление числа.

## Slide 6: Задание 1
Записать число 121,625 в формате с плавающей запятой.

## Slide 7: Задание 2
По шестнадцатеричной форме представления числа в памяти компьютера в формате с плавающей запятой C9811000 восстановить десятичное число.

## Slide 8: Диапазон формата с плавающей запятой
симметричен относительно 0.
максимальное по модулю число:
0,111111111111111111111111*101111111
Notes: Рассчитать число

## Slide 9: Количество действительных чисел
N = 2t*(U-L+1)+1
t – количество двоичных разрядов мантиссы;
U – максимальное значение математического порядка;
L – минимальное значение математического порядка;
Notes: Посчитать

## Slide 10: Особенности вещественной арифметики
Машинный ноль – диапазон значений 0r<r1, где r1 – минимальное, не равное нулю значение, представимое в памяти компьютера.
Машинный эпсилон - наименьшее положительное число ε такое, что 1+ε≠1;

## Slide 11: Особенности вещественной арифметики
ограниченное дискретное множество значений;
приближенные вычисления;
медленные вычисления;
переполнение порядка приводит к прерыванию работы процессора.